ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 11 декабря 2006 года N 06-18-04-001


О выделении полос радиочастот в диапазоне 450 МГц для радиоэлектронных средств фиксированной и сухопутной подвижной радиосвязи*

(с изменениями на 10 марта 2017 года)

____________________________________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 24 октября 2013 года N 13-21-05; 
решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 22 июля 2014 года N 14-26-12; 
решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 13 октября 2014 года N 14-27-04; 
решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 года N 16-36-11-4; 
решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 7 ноября 2016 года N 16-39-05-2; 
решением ГКРЧ при Минсвязи России от 10 марта 2017 года N 17-40-02. 
____________________________________________________________________

________________
* Наименование в редакции, введенной в действие решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 13 октября 2014 года N 14-27-04..

Рассмотрев заявление Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации о выделении полос радиочастот в диапазоне 450 МГц для использования радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения, Государственная комиссия по радиочастотам отмечает.

Диапазон 450 МГц является одним из интенсивно используемых участков радиочастотного спектра, в котором активно создаются новые и развиваются действующие сети. Значительная доля таких сетей относится к технологическим сетям, предназначенным для организации диспетчерской радиосвязи, производственной телеметрии, сухопутной подвижной радиосвязи. Наряду с коммерческими предприятиями и организациями технологические сети активно используются службами "скорой помощи", пожарной охраны и т.п.

В целях содействия процессу ускорения внедрения новой техники, упрощения процедуры и сокращения сроков оформления разрешительных документов на использование частотного спектра в этом диапазоне, ГКРЧ

решила:

1. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы радиочастот 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 459-460 МГц и 469-470 МГц для разработки, производства и модернизации радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной радиосвязи (без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС) при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ.
(Пункт в редакции, введенной в действие решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 года N 16-36-11-4.

2. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы радиочастот 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 459-460 МГц и 469-470 МГц для применения на территории Российской Федерации РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи.
(Пункт в редакции, введенной в действие решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 года N 16-36-11-4.

3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения должно осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя РЭС при выполнении следующих условий:

- соответствия технических характеристик используемых РЭС основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению;

- применения РЭС, использующих полосы радиочастот 403-410 МГц и 417-422 МГц, только за пределами зоны радиусом 350 км от центра г.Москвы;

- при применении РЭС должны быть исключены излучения от передатчиков этих РЭС в полосе частот 406-406,1 МГц;

- при эксплуатации РЭС должна быть обеспечена защита от помех средств радиоастрономической службы в полосе частот 406,1-410 М Гц;

- получения в установленном порядке разрешения Федерального агентства связи на использование радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения экспертизы радиочастотной службы о возможности использования заявляемых РЭС;

- регистрации указанных РЭС установленным в Российской Федерации порядком.

4. Ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации конкретных типов РЭС должен осуществляться в установленном порядке.

5. Срок действия настоящего решения ГКРЧ до 01.12.2026.
(Пункт в редакции, введенной в действие решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 года N 16-36-11-4.

6. Не осуществлять присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов в полосе радиочастот 433,05-434,79 МГц для РЭС вновь создаваемых сетей сухопутной подвижной службы различного назначения.

РЭС действующих сетей сухопутной подвижной службы различного назначения в полосе радиочастот 433,05-434,79 МГц могут использовать присвоенные (назначенные) радиочастоты или радиочастотные каналы в установленном порядке.

Продление срока действий разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов в полосе радиочастот 433,05-434,79 МГц должно осуществляться в установленном порядке.
(Пункт дополнительно включен решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 24 октября 2013 года N 13-21-05)

7. Применение РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи в выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот с техническими характеристиками, отличающимися от приведённых в настоящем решении, осуществляется без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя радиочастотного спектра только в действующих сетях связи, на радиочастотах и с техническими характеристиками, указанными в ранее выданных разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

Продление указанных разрешений осуществляется не более чем до 01.12.2026.
(Пункт дополнительно включен решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 7 ноября 2016 года N 16-39-05-2)

8. Не осуществлять новых частотных присвоений в полосах радиочастот 405,9-406 МГц и 406,1-406,2 МГц для РЭС фиксированной и сухопутной подвижной служб гражданского назначения.

РЭС действующих сетей фиксированной и сухопутной подвижной службы различного назначения в полосах радиочастот 405,9-406 МГц и 406,1-406,2 МГц могут использовать присвоенные (назначенные) радиочастоты или радиочастотные каналы в установленном порядке.

Продление срока действий разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов в полосах радиочастот 405,9-406 МГц и 406,1-406,2 МГц должно осуществляться в установленном порядке.
(Пункт дополнительно включен решением ГКРЧ при Минсвязи России от 10 марта 2017 года N 17-40-02)

Приложение. Основные технические характеристики РЭС фиксированной и сухопутной подвижной радиосвязи гражданского назначения

Приложение
к решению ГКРЧ
от 11 декабря 2006 года N 06-18-04-001

(с изменениями на 29 февраля 2016 года)

| Наименование параметра | Величина параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Полосы частот | 403-410, 417-422, 433-450, 459-460, 469-470 | МГц |
| (Строка в редакции, введенной в действие решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 года N 16-36-11-4. |
| Шаг сетки частот | 25 12,5 | кГц кГц |
| Тип станции | Аналоговая Цифровая |  |
| Мощность передатчика, не более: - стационарной, базовой станции - мобильной (возимой) станции - портативной (носимой) станции | 60 20 5 | Вт Вт Вт |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика, не более | В соответствии с нормами ГКРЧ на допустимые побочные излучения | - |
| Относительная нестабильность частоты передатчика, не хуже: - стационарной, базовой, мобильной (возимой) станции - портативной (носимой) станции | В соответствии с нормами ГКРЧ на допустимое отклонение частоты для радиопередатчиков всех категорий и назначений | - - |
| Внеполосные излучения передатчика, не более | В соответствии с нормами ГКРЧ на допустимые внеполосные излучения | - |
| Ширина полосы излучения передатчика на уровне -30 дБ, не более: - при шаге сетки 25 кГц - при шаге сетки 12,5 кГц | 18,8 11,8 | кГц кГц |
| Чувствительность приемника при соотношении С/Ш=12 дБ (СИНАД), не хуже | 1,0 | мкВ |
| Избирательность приемника по соседнему каналу, не хуже | 75 | дБ |
| Избирательность приемника по побочным каналам приема, не хуже | 80 | дБ |
| Относительная нестабильность частоты гетеродинов приемника, не хуже: - стационарной, базовой, мобильной (возимой) станции - портативной (носимой) станции | 5х10 в минус 6 степени 7х10 в минус 6 степени | - - |

Примечание:

Приведенные в настоящей таблице характеристики РЭС фиксированной и подвижной служб гражданского назначения не распространяются на:

- радиорелейные станции прямой видимости, использующие полосы радиочастот 394-410 МГц и 434-450 МГц;

- маломощные (до 10 мВт) радиостанции, использующие полосу радиочастот 433,075-434,750 МГц;

- устройства охранной сигнализации автомобилей, использующие полосу радиочастот 433,05-434,79 МГц;

- портативные радиостанции диапазона 446,0-446,1 МГц.

О выделении полос радиочастот по заявлениям физических и юридических лиц Российской Федерации

По данному вопросу была сделана протокольная запись следующего содержания: 

Отменить - прекратить действие решений ГКРЧ от 04.04.2005 N 05-05-05-037, от 06.06.2005 N 05-06-05-095, от 04.07.2005 N 05-07-05-212, от 04.07.2005 N 05-07-05-213 и от 04.07.2005 N 05-07-05-220.

Принять решения на выделение полос радиочастот по заявлениям физических и юридических лиц Российской Федерации в соответствии с информационным листом.

Выделение отдельных полос радиочастот в диапазонах 890-915 МГц/935-960 МГц и 1710-1785 МГц/1805-1880 МГц для применения на территории субъектов Российской Федерации радиоэлектронных средств стандарта GSM, в том числе по заявлениям российских юридических лиц, указанных в ряде пунктов информационного листа, должно осуществляться по результатам конкурсов, проводимых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 января 2006 года N 8 "Об утверждении Правил проведения торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание услуг связи".